## Slide 1: Sinyal dan Sistem Digital
Tutun Juhana
KK Teknik Telekomunikasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

## Slide 2: The Basic
<number>
What the heck is digital?
Jarum jam analog bergerak kontinu dan
setiap saat menunjukkan
waktu yang tepat
Jam digital menunjukkan waktu secara diskrit
(ada loncatan posisi waktu)
Ilustrasi 1
Ilustrasi 2
Tegangan analog memiliki
jumlah kemungkinan
level tegangan yang tak hingga
Pada suatu “tegangan digital”
hanya ada beberapa kemungkinan
level tegangan
Note: untuk memainkan animasi, anda harus download aplikasi
Swiff Point Player di http://www.globfx.com/downloads/swfpoint/

## Slide 3: Sinyal analog vs Sinyal Digital
<number>
Sinyal analog memiliki jumlah kemungkinan
nilai amplituda yang tak terhingga
Sinyal digital memiliki
jumlah kemungkinan
nilai amplituda yang terhingga

## Slide 4: Binary Signal
<number>
Binary signal (sinyal biner) : sinyal digital yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai
  Contoh:
  Cahaya on versus cahaya off
  Ada tegangan versus tidak ada tegangan
  Arus rendah versus arus tinggi
Sinyal biner digunakan di dalam sistem komputer dan sistem digital lain untuk merepresentasikan setiap sinyal digital
  Contoh:
  Kita dapat menyatakan delapan level tegangan pada contoh “tegangan digital” yang sudah kita lihat, ke dalam 3 bit biner (setiap words menyatakan satu dari 23 nilai)
    Setiap words dapat dinyatakan dalam bentuk sinyal biner

## Slide 5: Keunggulan Teknologi Digital
<number>
Teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan (reliability) yang lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang rendah
Teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak
Teknologi digital lebih toleran terhadap noise
Jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang
Teknologi digital memungkinkan pengenalan layanan-layanan baru
Teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar
Teknologi digital menawarkan fleksibiltas

## Slide 6: Information, message, and Signal
<number>
Message adalah manifestasi fisik dari informasi yang dihasilkan sumber
Sistem yang menangani message akan mengkonversi message menjadi sinyal elektris yang sesuai dengan media transmisi tertentu

## Slide 7: Analog Message
<number>
Pesan analog adalah kuantitas fisik yang bervariasi terhadap waktu dan dalam bentuk yang kontinu
Contoh sinyal analog adalah tekanan akustik yang dihasilkan ketika kita berbicara
Satu contoh pesan analog adalah arus voice pada saluran telepon konvensional
Karena informasi terkandung pada gelombang yang selalu berubah terhadap waktu, maka sistem komunikasi analog harus dapat mentransmisikan gelombang ini pada tingkat fidelitas tertentu
  Fidelitas dapat diartikan secara sederhana sebagai kemiripan
    Fidelity is how accurate a copy is to its source

## Slide 8: Digital Message
<number>
Digital message adalah deretan simbol yang merepresentasikan informasi
Karena informasi terkandung pada simbol-simbol, maka sistem komunikasi digital harus dapat mengangkut simbol-simbol tersebut dengan tingkat akurasi tertentu di dalam waktu yang sudah ditentukan
  Pertimbangan utama di dalam desain sistem adalah menjaga agar simbol tidak berubah

## Slide 9
<number>
Bila digital message akan dikirimkan melalui kanal analog, maka kita memerlukan modem (modulator+demodulator)
Modem menerima message yang berasal dari terminal dalam bentuk data biner dan mengirimkan message tersebut sebagai gelombang sinyal analog melalui kanal komunikasi analog

## Slide 10
<number>
Apabila kita akan mengirimkan digital message melalui jaringan digital, maka sinyal ditransfer dalam bentuk digital secara end-to-end
Pada mekanisme di atas tidak perlu digunakan modem, melainkan diperlukan suatu network terminal yang diletakkan di tempat pelanggan (subscriber’s premises)
Network terminal berfungsi mengubah (encode) sinyal biner menjadi pulsa-pulsa digital yang cocok untuk dikirimkan ke sentral melalui medium transmisi
ISDN = Intergrated Services Digital Network

## Slide 11: Kemungkinan Cara Transmisi Message
<number>

## Slide 12
<number>

## Slide 13
<number>

## Slide 14: Mentransfer voice analog melalui PSTN digital
<number>

## Slide 15: PCM (Pulse Coded Modulation)
<number>
Nyquist rate:
Sampling rate (fs)  2 fmax sinyal analog
Atau
Sampling rate (fs)  2 bandwidth sinyal analog
Untuk voice, fs = 8 kHz (perioda sampling = 125s)
(bandwidht kanal telepon = 4 kHz)
PAM = Pulse Amplitude Modulation

## Slide 16: Sampling
<number>

## Slide 17
<number>
(Note: untuk CD digunakan
16-bit binary words
(ada 216 = 65536 level)
(= 28)

## Slide 18: A Closer Look to Quantization
<number>

## Slide 19
<number>
Equally spaced levels
(ini disebut uniform
quantizing)
Bila menggunakan uniform quantizing, noise kuantisasi akan sangat terasa pada
sinyal-sinyal berlevel rendah
Solusi untuk menanggulangi noise kuantisasi adalah dengan menambah jumlah level,
tetapi akibatnya bit rate hasil pengkodean akan menjadi lebih tinggi
Solusi elegan yang ditempuh adalah dengan tidak menambah jumlah level,
melainkan dengan membedakan kerapatan level
Level kuantisasi pada sinyal-sinyal rendah lebih rapat daripada untuk sinyal berlevel tinggi
  Hal ini dilakukan dengan mengkompress (compressing) sinyal di sumber
    Di tujuan dilakukan proses dekompress (expanding)
    Proses compressing dan expanding disebut companding

## Slide 20: Companding
<number>

## Slide 21
<number>
Dua kurva companding standard:
A-law, digunakan di negara2 Eropa (Rec. ITU-T G.732)
μ-law, digunakan di Amerika Utara dan Jepang (Rec. ITU-T G.733)

## Slide 22
<number>
x : nilai sinyal
Z(x) : sinyal ter-kompress
sgn(x) : polaritas x (+ atau –)
μ : konstanta = 255
-Law
A-Law
A : konstanta = 87,6

## Slide 23: Binary Coding (Menentukan bit-bit biner yang merepresentasikan sinyal voice)
<number>
Contoh untuk kurva A-law
Setengah dari jumlah level diperuntukkan bagi
sinyal yang levelnya lebih rendah dari 6,25% level sinyal maksimum
segmen

## Slide 24: Klasifikasi voice coding
<number>
Secara umum, teknik untuk melakukan voice coding dapat dibagi ke dalam dua katagori:
  Waveform coding
  Vocoder (voice coder)
Pada waveform coding, voice digital yang dihasilkan berasal dari pengolahan gelombang sinyal voice (voice waveform) secara langsung
  Contoh: PCM
Pada vocoder, voice digital yang dihasilkan memanfaatkan karakteristik voice (bukan betul-betul berasal dari sinyal voice-nya sendiri)
  Misalnya kita telah mempunyai beberapa model sinyal voice yang masing-masing diidentifikasi oleh kode. Sinyal voice yang akan kita digitalkan dibagi ke dalam segmen-segmen yang durasinya 50 ms (misalnya). Untuk setiap segmen kita pilih model yang paling mendekati (sintesa) lalu mengirimkan kode (yang mengidentifikasi model yang sudah dipilih) ke tujuan. Di penerima, decoder akan membangkitkan sinyal yang sesuai dengan kode yang diterima
  Keunggulan dibanding waveform coding:
    Mengurangi ukuran file voice digital (data rate rendah)
  Kelemahan : ada tambahan delay processing dan biasanya kualitasnya lebih rendah daripada waveform coding
    Delay processing yang panjang menyebabkan beberapa teknik vocoder memerlukan echo canceller (misalnya pada GSM coder)
Hybrid coding: gabungan antara teknik waveform coding dan vocoder (mengkombinasikan kelebihan kedua teknik tersebut)

## Slide 25
<number>
Contoh waveform coding
  PCM
    Bitrate 64 kbps
  ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
    Dulu: ITU-T G.721: bit rate 32 kbps
    Sekarang : ITU-T G.726: bit rate 40, 24 dan 16 kbps, juga 32 kbps
Contoh vocoder
  13kb/s GSM 06.10 RPE-LTP (hybrid coding)
  4.8kb/s FED-STD 1016 CELP
  Qualcomm QCELP (IS-96a)
  13kb/s Qualcomm QCELP
  2.4kb/s FED-STD-1015 LPC-10

## Slide 26
<number>
Kualitas hasil teknik pendigitalan sinyal voice dinilai menggunakan dua metoda:
  Metoda objective
    Paramater-parameter teknik pengkodean diukur
      Misalnya: delay pengkodean, bit rate dsb.
  Metoda subjective
    Kualitas diukur berdasarkan persepsi pendengar
      Mean Opinion Score (MOS)

## Slide 27
<number>
Nilai MOS dihasilkan dengan cara merata-ratakan hasil penilaian sejumlah pendengar terhadap audio yang dihasilkan oleh teknik voice coding
Setiap pendengar diminta untuk menilai kualitas suara menggunakan skema rating sbb:

## Slide 28
<number>

## Slide 29: Digital Miliwatt
<number>
Sistem PCM memiliki rentang operasi yang sangat terbatas
Batas atas sistem PCM didefinisikan oleh code word yang menyatakan nilai sample maksimum
Bila amplituda sinyal analog lebih tinggi dari nilai sample maksimum, maka sinyal akan terdistorsi akibat adanya clipping
Faktor pembatas lain adalah noise kuantisasi yang menurunkan kinerja jika level sinyal turun
Pada suatu koneksi internasional, perangkat PCM di kedua sisi harus kompatibel dan harus merubah informasi digital ke dalam level sinyal analog yang sama dan sebaliknya
Dengan demikian, pengendalian level daya pada input PCM encoder sangat penting
Untuk maksud di atas, ITU-T telah mendefinisikan suatu deretan code words bit digital yang apabila di-decoding akan menghasilkan gelombang sinus 1 kHz dengan level daya 0-dBm

## Slide 30
<number>
Digital milliwatt merupakan signal referensi untuk level sinyal analog dalam jaringan
Daya sinyal analog terukur yang dibandingkan dengan level referensi yang dibangkitkan oleh digital milliwatt dinyatakan dalam dBm0
  Daya sinyal referensi sendiri dinyatakan sebagai level 0-dBm0 untuk seluruh titik sinyal analog
Batas (threshold) overload untuk PCM coder (encoder-decoder) adalah +3.14 dBm0 (1-kHz sine wave)
  Level sinyal yang lebih tinggi daripada threshold di atas akan terdistorsi
Jangan lupa, 0 dBm0 hanya sebagai level referensi untuk pengujian dan pengukuran sedangkan level rata-rata speech dalam kanal analog adalah sekitar –15 dBm

## Slide 31
<number>
Digital miliwatt untuk PCM Eropa didefinisikan oleh deretan data 8 word data seperti yang ditunjukkan pada tabel di kanan
Sebelum proses decoding (di penerima), bit 2, 4, 6, dan 8 harus di-invert terlebih dahulu